## Slide 1: Support du formateur Chapitre 3 : Protocoles et communications réseau
CCNA Routing and Switching,
Introduction to Networks v6.0
Notes: Cisco Networking Academy Program
Introduction to Networks v6.0
Chapitre 3 : Les protocoles et communications réseau

## Slide 2: Supports de l’instructeur – Chapitre 3 Guide de planification
Cette présentation PowerPoint est divisée en deux parties :
Guide de planification de l'enseignant
  Informations destinées à vous familiariser avec le chapitre
  Outils pédagogiques
Présentation en classe pour l'enseignant
  Diapositives facultatives que vous pouvez utiliser en classe
  Commence à la diapositive 14
Remarque : retirez le guide de planification de cette présentation avant de la partager avec quiconque.
Notes: 2

## Slide 3
Présentation des réseaux v6.0
Guide de planification
Chapitre 3 : Protocoles et communications réseau
Notes: Guide de planification du cours
Chapitre 3 : Les protocoles et communications réseau

## Slide 4: Chapitre 3 : exercices
Quels sont les exercices associés à ce chapitre ?
Page no. | Type d'exercice | Nom de l'exercice | Facultatif ? O/N
3.0.1.2 | Exercice en classe | Concevoir un système de communication | En option
3.2.2.5 | Exercice interactif | Mappage des protocoles de la suite TCP/IP | En option
3.2.3.4 | Travaux pratiques | Recherche des standards réseau | En option
3.2.4.5 | Exercice interactif | Identification des couches et des fonctions | Recommandé
3.2.4.6 | Packet Tracer | Analyse des modèles OSI et TCP/IP en action | En option
3.3.1.5 | Exercice interactif | Identification de la couche PDU | Recommandé
3.4.1.1 | Travaux pratiques | Installation de Wireshark | En option
3.4.1.2 | Travaux pratiques | Utilisation de Wireshark pour voir le trafic réseau | En option
3.4.1.3 | Exercice en classe | Fiabilité à 100 % | En option
Le mot de passe utilisé dans le cadre des exercices Packet Tracer de ce chapitre est : PT_ccna5
Notes: 4

## Slide 5: Chapitre 3 : évaluation
Une fois qu'ils ont terminé le chapitre 3, les étudiants doivent se soumettre à l'évaluation correspondante.
Les questionnaires, les travaux pratiques, les exercices dans Packet Tracer, ainsi que les autres activités peuvent servir à évaluer, de manière informelle, les progrès des étudiants.
Notes: 5

## Slide 6: Chapitre 3 : bonnes pratiques
Avant d'enseigner le contenu du chapitre 3, l'instructeur doit :
  Réussir la partie « Évaluation » du chapitre 3.
Beaucoup de concepts seront étudiés plus en détail dans les chapitres suivants. Chaque couche du modèle OSI sera traitée dans son propre chapitre.
Section 3.1
  Utilisez l'analogie d'un courrier postal pour expliquer comment les données sont envoyées sur un réseau.
  Présentez les règles d'adressage d'une lettre et expliquez pourquoi la Poste a défini ces règles.
Notes: 6

## Slide 7: Chapitre 3 : bonnes pratiques (suite)
Section 3.2
  Expliquez le rôle des protocoles dans l'interopérabilité des communications réseau.
  Décrivez les protocoles de manière générale et expliquez leur rôle sur le réseau.
  TCP/IP : les élèves doivent mémoriser les couches, leurs fonctions et les protocoles qu'elles utilisent.
  Présentez les interactions entre un utilisateur et un serveur web. Utilisez l'animation de la page 3.2.2.4.
  Exercice 3.2.2.5 : c'est un bon exercice pour approfondir les informations de cette section.
  Indiquez les avantages et les inconvénients d'un protocole standardisé et d'un protocole propriétaire.

## Slide 8: Chapitre 3 : bonnes pratiques (suite)
Section 3.2 (suite)
  Affichez une partie des standards RFC couramment utilisés dans les réseaux (ex : RFC 1918, RFC 1034 et 1035, et RFC 1178).
  3.2.3.4 - Travaux pratiques : recherche des standards réseau Faites participer toute la classe et donnez à chaque élève une ou deux questions sur lesquelles ils feront des recherches, puis présenteront leurs résultats au reste de la classe.
  Expliquez pourquoi nous utilisons un modèle en couches.
  Comparez le modèle de référence OSI au modèle TCP/IP.

## Slide 9: Chapitre 3 : bonnes pratiques (suite)
Section 3.2 (suite)
  Les élèves doivent connaître les couches du modèle OSI. Assurez-vous que chaque élève développe sa propre méthode mnémotechnique.
  Pour les lycéens : créez 8 cartes de 1/2 x 11 pour chaque couche du modèle OSI, distribuez-les au hasard et demandez aux élèves de se ranger dans le bon ordre sans se parler.
  Demandez aux élèves de créer un schéma avec les couches TCP/IP et les couches OSI en s'appuyant sur la figure 3.2.4.4. Demandez aux élèves d'y ajouter les définitions, les protocoles et les PDU au fur et à mesure qu'ils étudient ce chapitre et les suivants.

## Slide 10: Chapitre 3 : bonnes pratiques (suite)
Section 3.3
  Montrez-leur, à l'aide de post-its, comment les données traversent la pile TCP/IP de haut en bas en ajoutant l'encapsulation à chaque couche. Suivez la remontée du flux dans la pile au niveau de la destination, avec la désencapsulation.
  Utilisez Packet Tracer pour présenter le trafic au niveau des couches du modèle TCP/IP et/ou demandez à vos élèves d'effectuer les travaux pratiques 3.2.4.6.
  Faites une démonstration de Wireshark avec du trafic en temps réel ou avec celui que vous avez capturé.
  http://wiresharkdownloads.riverbed.com/video/wireshark/introduction-to-wireshark/
  Présentation du modèle OSI en le comparant à une bicyclette
  http://www.tech.plymouth.ac.uk/spmc/staff/laanegekuh/Doc/OSIanalogy.pdf

## Slide 11: Chapitre 3 : bonnes pratiques (suite)
Section 3.3
  Montrez-leur, à l'aide de post-its, comment les données traversent la pile TCP/IP de haut en bas en ajoutant l'encapsulation à chaque couche. Suivez la remontée du flux dans la pile au niveau de la destination, avec la désencapsulation.
  Utilisez Packet Tracer pour présenter le trafic au niveau des couches du modèle TCP/IP et/ou demandez à vos élèves d'effectuer les travaux pratiques 3.2.4.6.
  Faites une démonstration de Wireshark avec du trafic en temps réel ou avec celui que vous avez capturé.
  http://wiresharkdownloads.riverbed.com/video/wireshark/introduction-to-wireshark/
  Présentation du modèle OSI en le comparant à une bicyclette
  http://www.tech.plymouth.ac.uk/spmc/staff/laanegekuh/Doc/OSIanalogy.pdf

## Slide 12: Chapitre 3 : aide supplémentaire
Pour obtenir davantage d'aide sur les stratégies d'enseignement, notamment les plans de cours, l'utilisation d'analogies pour expliquer des concepts difficiles et les sujets de discussion, consultez la communauté CCNA à l'adresse https://www.netacad.com/group/communities/community-home
Les bonnes pratiques du monde entier relatives au programme CCNA Routing and Switching. https://www.netacad.com/group/communities/ccna-blog
Si vous souhaitez partager des plans de cours ou des ressources, téléchargez-les sur le site de la communauté CCNA afin d'aider les autres instructeurs.
Notes: 12

## Slide 14: Chapitre 3 : Protocoles et communications réseau
CCNA Routing and Switching,
Introduction to Networks v6.0
Notes: Cisco Networking Academy Program
Introduction to Networks v6.0
Chapitre 3 : Les protocoles et communications réseau

## Slide 15: Chapitre 3 - Sections et objectifs
3.1 Règles de communication
  Décrire les types de règles nécessaires pour communiquer
3.2 Normes et protocoles réseau
  Expliquer pourquoi les protocoles sont indispensables à la communication
  Expliquer l'utilité d'adhérer à une suite de protocoles
  Expliquer le rôle des organismes de normalisation dans la définition des protocoles pour l'interopérabilité réseau
  Expliquer comment le modèle TCP/IP et le modèle OSI sont utilisés pour faciliter la normalisation dans le processus de communication
3.3 Transfert de données sur le réseau
  Expliquer comment l'encapsulation de données permet la transmission des données sur le réseau
  Expliquer comment les hôtes locaux accèdent aux ressources locales sur un réseau
Notes: 15

## Slide 16: 3.1 Règles de communication
Notes: Cisco Networking Academy Program
Introduction to Networks v6.0
Chapitre 3 : Les protocoles et communications réseau

## Slide 17: Règles de communication Les règles
Définition des règles
  l'identification de l'expéditeur et du destinataire ;
  l'utilisation d'une langue et d'une syntaxe communes ;
  la vitesse et le rythme d'élocution ;
  la demande de confirmation ou d'accusé de réception.
Codage des messages
  Le processus visant à convertir des informations dans un autre format acceptable
Format et encapsulation des messages
Taille des messages
Synchronisation des messages
  Méthode d'accès
  Contrôle de flux
  Délai d'expiration de la réponse
Options de remise des messages
  Monodiffusion
  Multidiffusion
  Diffusion
Notes: 3.1 : Règles de communication
3.1.1 : Les règles

## Slide 18: 3.2 Normes et protocoles réseau
Notes: Cisco Networking Academy Program
Introduction to Networks v6.0
Chapitre 3 : Les protocoles et communications réseau

## Slide 19: Standards et protocoles réseau Les protocoles
Règles qui régissent les communications
Protocoles réseau
  Rôle des protocoles
  Format ou structure du message
  La méthode selon laquelle les périphériques réseau partagent des informations à propos des chemins avec d'autres réseaux
  Comment et à quel moment des messages d'erreur et système sont transférés entre des périphériques
  Configuration et arrêt des sessions de transfert de données
Interaction entre les protocoles
  Exemple : serveur et client web
Notes: 3.2 : Standards et protocoles réseau
3.2.1 : Les protocoles

## Slide 20: Standards et protocoles réseaux Les suites de protocoles
Suites de protocoles et normes de l'industrie
  TCP/IP est un standard ouvert
  Pouvez-vous nommer d'autres suites de protocoles ?
Suites de protocoles TCP/IP
  Pouvez-vous nommer certains protocoles de la suite TCP/IP ?
Processus de communication TCP/IP
  Pouvez-vous décrire le processus ?
Notes: 3.2 : Standards et protocoles réseau
3.2.2 : Les suites de protocoles

## Slide 21: Les standards et les protocoles réseaux Les organismes de standardisation
Normes ouvertes
  Citez quelques bénéfices des standards ouverts
Normes Internet
  Nommez certains organismes de standardisation
Organismes de standardisation des industries électroniques et de communication
  Nommez certains organismes
Notes: 3.2 : Standards et protocoles réseau
3.2.3 : Les organismes de standardisation

## Slide 22: Les standards et les protocoles réseaux Les modèles de référence
Avantage de l'utilisation d'un modèle en couches
  Citez quelques bénéfices
Modèle de référence OSI
  Fournit une liste des fonctions
  Décrit les interactions entre les couches
Comparaison des modèles OSI et TCP/IP
  Similarité : les couches transport et réseau
  Différence : les relations entre les couches
Notes: 3.2 : Standards et protocoles réseau
3.2.4 : Les modèles de référence

## Slide 23: 3.3 Transfert de données sur le réseau
Notes: Cisco Networking Academy Program
Introduction to Networks v6.0
Chapitre 3 : Les protocoles et communications réseau

## Slide 24: Transfert de données sur le réseau L'encapsulation des données
Segmentation des messages
  Segmentation : diviser la communication en plusieurs parties
  Multiplexage : entrelacer les composants
Unités de données de protocole
  Comment s'appellent les PDU à chaque couche ?
Processus d'encapsulation et de désencapsulation
Notes: 3.3 : Transfert de données sur le réseau
3.3.1 : L'encapsulation des données

## Slide 25: Transfert de données sur le réseau L'accès aux données
Adresses réseau
  Adresse IP source
  Adresse IP de destination
  Transmet le paquet IP de la source initiale jusqu'à la destination finale, que ce soit sur le même réseau ou sur un réseau distant.
Adresses de liaison de données
  Adresse de liaison de données source
  Adresse de liaison de données de destination
  Transmet la trame liaison de données depuis une carte réseau vers une autre carte réseau sur le même réseau.
Périphériques sur le même réseau
Périphériques sur un réseau distant
Notes: 3.3 : Transfert de données sur le réseau
3.3.2 : L'accès aux données

## Slide 26: 3.4 Synthèse du chapitre
Notes: Cisco Networking Academy Program
Introduction to Networks v6.0
Chapitre 3 : Les protocoles et communications réseau

## Slide 27: Synthèse du chapitre Synthèse
Expliquer comment les règles sont utilisées pour faciliter la communication
Expliquer le rôle des protocoles et des organismes de normalisation en tant que facilitateurs de l'interopérabilité des communications réseau
Expliquer comment les périphériques d'un réseau local accèdent aux ressources dans un réseau de PME
Notes: 3.4.1.4 : Synthèse

## Slide 30: Section 3.1 Nouveaux termes/commandes
la méthode d'accès
Reçu
diffusion
décodeur
l'encapsulation
encodeur
contrôle de flux
le message
options de remise des messages
Codage des messages
mise en forme des messages
mise en forme et encapsulation des messages
La taille du message
synchronisation des messages
multidiffusion
les protocoles
récepteur
Délai d'attente de la réponse
segmentation
Support de transmission
émetteur
sans accusé de réception
monodiffusion
Notes: Nouveaux termes/commandes

## Slide 31: Section 3.2 Nouveaux termes/commandes
ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)
AppleTalk
Protocole d'application
EIA (Electrical Industries Association)
langage HTML (Hypertext Markup Language)
IEEE 802.3
IEEE 802.11
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Institut des ingénieurs en équipements électriques et électroniques)
ICANN (International Corporation for Assigned Names and Numbers)
UIT-T (secteur de la standardisation des télécommunications de l'Union internationale des télécommunications)
IAB (Internet Architecture Board)
Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
L'Internet Engineering Task Force (IETF)
Protocole Internet
ISOC (Internet Society)
protocole IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange)
contrôle d'accès au support (MAC, Media Access Control)
protocoles d'accès réseau
Suite de protocoles réseau
Modèle de protocole
La pile de protocoles
protocole propriétaire
Modèle de référence
RFC (Request for Comments)
organismes de standardisation
protocoles standard
TIA (Telecommunications Industry Association)
TCP/IP (Transmission Control Protocol/IP)
Protocole de transport
Notes: Nouveaux termes/commandes

## Slide 32: Section 3.3 Nouveaux termes/commandes
Protocole ARP (Address Resolution Protocol)
bit
données
L'encapsulation de données
adresse de liaison de données
Désencapsulation
passerelle par défaut
adresse de liaison de données de destination
Adresse IP de destination
trame
Multiplexage
adresse réseau
paquet
PDU (unité de données de protocole)
Adresse IP source
adresse de liaison de données source
Segment
segmentation
Notes: Nouveaux termes/commandes